22.04.20г. Тема: Вероятность протекания химических реакций.Скорость химической реакции.

Задания:

1.Изучить  п. 6.3 учебника  Габриелян О.С. Химия для профессий и  специальностей технического профиля : учебник  7-е издание  м.: «Академия»

2.Составить опорный конспект в тетрадях для лекций по химии

1. Основные понятия

Химическая кинетика – раздел химии, задачей которого является объяснение качественных и количественных изменений химических процессов, происходящих во времени. Фундамент химической кинетики был заложен Я.Г. Вант-Гоффом (1852–1911) и С. А. Аррениусом (1859–1927) в 80-х годах XIX в. Обычно общую задачу химической кинетики разделяют на две, более конкретных:

-выявление механизма реакции – установление элементарных стадий процесса и последовательности их протекания (качественные изменения);

- количественное описание химических реакций – установление строгих соотношений, которые позволяют рассчитывать изменение количеств исходных реагентов и продуктов по мере протекания реакции.

Таким образом, химическую кинетику можно определить как учение о скоростях и механизмах химических реакций.

Скорость химической реакции определяется количеством вещества, прореагировавшего в единицу времени в единице объема.

,

где (С – изменение концентрации реагирующего вещества, моль/л  в момент времени t , с.

Одним из основных положений химической кинетики является закон действующих масс: при постоянной температуре скорость химической реакции (  химического процесса

aA + bB ( cC + dD ,

протекающей при столкновении двух частиц, пропорциональна произведению концентраций CA и CB  (моль/л) реагирующих веществ  А и В с учётом стехеометрических коэффициентов:

где k – константа скорости реакции;

[А] — концентрация вещества A;  [B] — концентрация вещества В, моль/л

a, b - стехеомтерические коэффициенты в химической реакции

Закон действующих масс был сформулирован в 1864–1867 гг. совместно Гульдбергом и Вааге.

- Факторы, влияющие на скорость химической реакции;

правило Вант Гоффа

Зависимость скорости химической реакции от различных факторов представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Зависимость скорости химической реакции от различных факторов

| № | Фактор, влияющий на скорость | Наблюдаемая зависимость | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | природа реагирующих веществ | Вещества с ионными и полярными ковалентными связями в водных растворах взаимодействуют с большой скоростью. Это объясняется тем, что такие вещества в растворах образуют ионы, которые легко взаимодействуют друг с другом | NaCl+AgNO3=AgCl( + NaNO3 Ag++Cl- = AgCl( |
| 2 | величина поверхности соприкосновения реагирующих веществ | Для гетерогенных систем (см. классификация термодинамических систем) чем больше поверхность соприкосновения, тем быстрее протекает реакция. Поверхность твердых веществ может быть увеличена путем их измельчения, а для растворимых веществ - путем их растворения. | Fe + 2HCl = FeCl2 + H2( При измельчении железа площадь соприкосновения металла и кислоты увеличится – увеличится скорость реакции |
| 3 | концентрация реагирующих веществ; | Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ выражается законом действия масс Некоторые химические расчёты производятся на основании ЗДМ | Задача 8.1, 8.2 |
| 4 | температура | Зависимость скорости химической реакции от температуры" определяется правилом Вант-Гоффа: При повышении температуры на 10 °С скорость большинства химических реакций увеличивается в 2—4 раза. | Задача 8.3 |
| 5 | присутствие катализатора | Катализатором называется вещество, изменяющее скорость химической реакции, но остающееся неизменным после того, как химическая реакция заканчивается. | Биологические катализаторы ферменты участвуют в сложных биохимических процессах – гидролиз, жиров, белков; Ингибиторы коррозии металлов |

Закрепление изученного материала:

Примеры решения задач:

Пример1

Определите, как изменится скорость реакции синтеза аммиака N2(г)+ЗН2(г) = 2NH3(г) при уменьшении давления в 2 раза.

Решение:

При уменьшении давления в 2 раза концентрация газообразных веществ также уменьшится в 2 раза.

Задача 2 Определить, во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры от 10 до 40 °С, если γ=3.

Решение:

Ответ: При повышении температуры от 10 до 40 °С скорость химической реакции увеличится в 27 раз по сравнению с первоначальной скоростью ((t1).

3. Выполнить работы №28,29 в тетрадях для самостоятельных работ::

Самостоятельная работа№1

Решение задач по теме

Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры от 30 до 70 ∘ С, если температурный коэффициент скорости равен 2.

Самостоятельная работа №2

Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении  реакции. Определите окислитель и восстановитель.

C + CuO = Cu + CO2

Al + K2Cr2O7 + H2SO4             =    Al2(SO4)3 +  Cr2 (SO4) 3 + K2SO4 + H2O

H3AsO3 +  KMnO4 +  H2SO4 = H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

# Text boxes

( = k [CA]a∙[CB]b,